## Slide 1: PRÁCTICA 1
EDUCATRÓNICA VOLUMEN 3

## Slide 2: Contenido
Aprendizaje
Objetivo
Forma de trabajo
Componentes necesarios
Conexiones
Programación

## Slide 3: Aprendizaje
Desarrollar habilidades de trabajo en equipo y comunicación.
Identificar y conectar de manera adecuada los componentes que forman parte del circuito.
Comprender el funcionamiento básico de cada uno de los componentes y su papel dentro del circuito.
Comprender la lógica de programación de cada uno de los bloques y construir un conjunto de instrucciones para completar el programa que se cargará en la tarjeta Arduino.

## Slide 4: Objetivo
Encender y apagar intermitentemente el LED del pin 13 del Arduino.
LED conectado al pin 13

## Slide 5: Forma de trabajo
ROL 1: Electrónico
Se encarga de hacer las conexiones necesarias de los componentes electrónicos.
ROL 2: Programador
Se encarga de realizar el programa en la computadora.
ROL 3: Apoyo técnico
Se encarga de apoyar al electrónico y programador.
ROL 4: Administrador (Opcional)
Se encarga de revisar los componentes y recursos y se asegura de que el equipo esté completo.

## Slide 6: Componentes necesarios

## Slide 7: Conexiones

## Slide 8: Paso 1
Arduino

## Slide 9: Programación
Dar doble clic en el icono del escritorio que dice Arduino IDE, para abrir el programa.

## Slide 10
Escribir en el “setup” el siguiente código.
void setup() {
pinMode(13, OUTPUT); // declaramos el pin 13 como salida
}

## Slide 11
Escribir en el “loop” el siguiente código.
void loop() {
digitalWrite(13, HIGH); // encendemos el LED
delay(1000); // esperamos 1 segundo
digitalWrite(13, LOW); // apagamos el LED
delay(1000); // esperamos 1 segundo
}

## Slide 12
Guardar y asignar un nombre al archivo.
Guardar como

## Slide 13
Conectar cable USB al Arduino y a la computadora.

## Slide 14
Seleccionar la placa con la que se está trabajando y el puerto al que está conectada en la pestaña de “Herramientas”.
Placa
Puerto

## Slide 15
Dar clic en “subir” y esperar a que aparezca la leyenda de “subido”.
Clic en “subir” para cargar programa
Una vez que aparezca “subido”, significa que se cargó el programa correctamente en el Arduino
Esperar a que la barra de estado se llene