## Slide 1: INTRODUCCIÓN A LAS ESTRUCTURAS DE CONTROL
EDUCATRÓNICA VOLUMEN 3

## Slide 2: Contenido
Aprendizaje
Introducción
Conceptos

## Slide 3: Aprendizaje
Conocer el concepto de las estructuras de control y para que se utilizan en programación.

## Slide 4: Introducción
¿Qué son las estructuras de control?
¿Para qué se utilizan?
¿Qué tipos de estructuras de control conocen?
Estructuras de control condicionales:
https://www.youtube.com/watch?v=cWpYfN-xJVg
Estructuras de control iterativas:
https://www.youtube.com/watch?v=T2DfPYMX89o&t=27s

## Slide 5: Estructura principal Arduino IDE
// declaración de variables
Int led = 13;
void setup () {
// código de configuración
pinMode (led, OUTPUT);
}
void loop () {
// código principal
digitalWrite (led, HIGH);
delay (1000);
digitalWrite (led, LOW);
delay (1000);
}
El punto y coma se utiliza para finalizar la instrucción o declaración
La doble diagonal se utiliza para hacer un comentario.
No lo toma en cuenta el compilador
Las llaves se utilizan para delimitar bloques de código que realizan una tarea específica
Los paréntesis se utilizan para establecer los parámetros que requiere la función

## Slide 6: Estructura “setup”
Descripción:
Es llamada cuando se inicializa el sketch. Se ejecuta una sola vez después de cada encendido o reinicio. Su uso es obligatorio.
Parámetros:
Código: se usa para configuración de pines, inicializar funciones, etc.
Sintaxis:
Void setup () {
// código de configuración
}

## Slide 7: Estructura “loop”
Descripción:
Es llamada después de la función setup(). Se ejecuta en un ciclo infinito y es donde se escribe el código principal. Su uso es obligatorio.
Parámetros:
Código principal: se usa para realizar una tarea específica o controlar los componentes que se conecten al Arduino.
Sintaxis:
Void loop () {
// código de principal
}

## Slide 8: Estructuras de control
Las estructuras de control permiten modificar el flujo de ejecución de las instrucciones de un programa. Son instrucciones que permiten romper la secuencialidad de la ejecución de un programa; esto significa que una estructura de control permite que se realicen unas instrucciones y omitir otras, de acuerdo con la evaluación de una condición.
If
if else
If, else if, else
for
While
Inicio
Fin
Si
<condición>
Instrucciones
Verdadero
Falso
Instrucciones

## Slide 9: Estructura “if”
Descripción:
Ejecuta un conjunto de instrucciones si la condición se cumple (verdadera).
Parámetros:
Condición: es una expresión booleana que puede ser true (verdadera) o false (falsa). Se verifica cada vez que se termina de ejecutar el código
Código: en caso de que la condición sea verdadera, se ejecuta esta parte del código.
Sintaxis:
if (condición) {
// código
}

## Slide 10: Estructura “if else”
Descripción:
Ejecuta un conjunto de instrucciones si la condición se cumple (verdadera). Si no se cumple (falsa) ejecuta otro conjunto de instrucciones.
Parámetros:
Condición: es una expresión booleana que puede ser true (verdadera) o false (falsa).
Código 1: en caso de que la condición sea verdadera, se ejecuta esta parte del código.
Código 2: en caso de que la condición sea falsa, se ejecuta esta parte del código.
Sintaxis:
if (condición) {
// código 1
} else {
// código 2
}

## Slide 11: Estructura “if, else if, else”
Descripción:
Para obtener un mayor control del flujo del código se pueden utilizar if anidados, de tal forma que si no se cumple una condición se verifica la siguiente. Cuando se encuentra una condición verdadera se ejecuta su bloque de código asociado. Si ninguna condición se cumple, se ejecuta el bloque de código correspondiente al else.
Parámetros:
Condición: es una expresión booleana que puede ser true (verdadera) o false (falsa). Se verifica cada vez que se termina de ejecutar el código
Código 1: en caso de que la condición 1 sea verdadera, se ejecuta esta parte del código.
Código 2: en caso de que la condición 2 sea verdadera, se ejecuta esta parte del código.
Código 3: en caso de que todas las condiciones sean falsas, se ejecuta esta parte del código.
Sintaxis:
if (condición 1) {
// código 1
} else if (condición 2) {
// código 2
} else {
// código 3
}

## Slide 12: Estructura “for”
Descripción:
Ejecuta un conjunto de instrucciones un determinado número de veces.
Parámetros:
Inicialización: declaración de variable local de inicialización. Se ejecuta una sola vez.
Condición: es una expresión booleana que puede ser true (verdadera) o false (falsa). Se verifica cada vez que se termina de ejecutar el código.
Código: en caso de que la condición sea verdadera, se ejecuta esta parte del código.
Incremento o decremento: se produce cada vez que se ejecute el código.
Sintaxis:
for (inicialización; condición; incremento o decremento) {
// código
}

## Slide 13: Estructura “while”
Descripción:
Ejecuta un conjunto de instrucciones siempre y cuando la condición se cumpla (verdadera).
Parámetros:
Condición: es una expresión booleana que puede ser true (verdadera) o false (falsa). Se verifica cada vez que se termina de ejecutar el código
Código: en caso de que la condición sea verdadera, se ejecuta esta parte del código.
Sintaxis:
while (condición) {
// código
}