## Slide 1: INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES
EDUCATRÓNICA VOLUMEN 3

## Slide 2: Contenido
Aprendizaje
Introducción
Conceptos

## Slide 3: Aprendizaje
Conocer el concepto de las funciones y para que se utilizan en programación.

## Slide 4: Introducción
¿Qué son las funciones?
¿Para qué se utilizan?
¿Qué tipos de funciones conocen?
Funciones:
https://www.youtube.com/watch?v=BRXKbAa8UKU

## Slide 5: Funciones
Es un grupo de instrucciones con un objetivo particular. Forman parte del programa y se utilizan para realizar una tarea específica.
pinMode()
digitalWrite()
digitalRead()
analogRead()
analogWrite()
pulseIn()
Delay()
Map(var, lim inf origen, lim sup origen, lim inf destino, lim sup destino)
Serial.begin()
Serial.println()

## Slide 6: digitalRead
Descripción:
Lee el valor (HIGH o LOW) del pin digital especificado.
Parámetros:
Pin: el número de pin.
Sintaxis:
digitalRead (pin);

## Slide 7: digitalWrite
Descripción:
Activa (HIGH) o desactiva (LOW) un pin digital.
Parámetros:
Pin: el número de pin.
Valor: HIGH o LOW.
Sintaxis:
digitalWrite (pin, valor);

## Slide 8: pinMode
Descripción:
Configura el pin especificado para actuar como entrada o salida digital.
Parámetros:
Pin: el número de pin.
Modo: OUTPUT o INPUT.
Sintaxis:
pinMode (pin, modo);

## Slide 9: analogRead
Descripción:
Lee el valor presente en el pin analógico especificado.
Parámetros:
Pin: el número de pin.
Sintaxis:
analogRead (pin);

## Slide 10: analogWrite
Descripción:
Descripción: Escribe en el pin indicado un valor analógico.
Parámetros:
Pin: el número de pin.
Valor: 0 - 255.
Sintaxis:
analogWrite (pin, valor);

## Slide 11: delay
Descripción:
Introduce una pausa en el programa de una duración especificada en milisegundos.
Parámetros:
ms: duración de la pausa en milisegundos.
Sintaxis:
delay (ms);

## Slide 12: map
Descripción:
Trasforma un número de una escala de valores a otra.
Parámetros:
value: el valor a transformar de escala.
fromLow: el límite inferior del rango origen
fromHigh: el límite superior del rango origen
toLow: el límite inferior del rango destino
toHigh: el límite superior del rango destino
Sintaxis:
map (value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh);

## Slide 13: Serial.begin
Descripción:
Inicializa la comunicación serial.
Parámetros:
Valor: 9600 (velocidad en bits/segundo).
Sintaxis:
Serial.begin (valor);

## Slide 14: Serial.print
Descripción:
Envía datos por el puerto serie.
Parámetros:
Dato: número entero, número con decimales, caracter o cadena de caracteres.
Sintaxis:
Serial.print (dato);

## Slide 15: Serial.println
Descripción:
Envía datos por el puerto serie y añade un salto de línea al final.
Parámetros:
Dato: número entero, número con decimales, caracter o cadena de caracteres.
Sintaxis:
Serial.println (dato);

## Slide 16: pulsein
Descripción:
Lee un pulso (HIGH o LOW) en microsegundos de un pin determinado.
Parámetros:
Pin: el número de pin.
Valor: El tipo de pulso que se quiere leer (HIGH o LOW).
Sintaxis:
pulseIn (pin, valor);