## Slide 1: ROBOT
EDUCATRÓNICA VOLUMEN 2

## Slide 2: Contenido
Aprendizaje
Objetivo
Forma de trabajo
Introducción
Componentes necesarios
Construcción
Conexiones
Programación
Retos

## Slide 3: Aprendizaje
Desarrollar habilidades de trabajo en equipo y comunicación.
Identificar y conectar de manera adecuada los componentes que forman parte del circuito.
Comprender el funcionamiento básico de cada uno de los componentes y su papel dentro del circuito.
Comprender la lógica de programación de cada uno de los bloques y construir un conjunto de instrucciones para completar el programa que se cargará en la tarjeta Arduino.
Analizar la lógica del funcionamiento de los robots.

## Slide 4: Objetivo
Simular el funcionamiento de un robot, de tal manera que al girar la perilla de un potenciómetro, gire el eje de un servomotor, y al presionar un botón pulsador, enciendan dos LED.

## Slide 5: Forma de trabajo
ROL 1: Constructor
Se encarga de cortar y armar la parte de cartón del proyecto.
ROL 2: Electrónico
Se encarga de hacer las conexiones necesarias de los componentes electrónicos.
ROL 3: Programador
Se encarga de realizar el programa en la computadora.
ROL 4: Administrador (Opcional)
Se encarga de revisar los componentes y recursos y se asegura de que el equipo esté completo.

## Slide 6: Introducción
¿Cuáles son los beneficios de los robots?
¿Qué pasaría si no existieran los robots?
¿Qué tipos de robots conocen?
Funcionamiento de un robot:
https://www.youtube.com/watch?v=UTzcOopSHY4
Tipos de robots:
https://www.youtube.com/watch?v=QlHnO1tRuYA

## Slide 7: Componentes necesarios

## Slide 8: Construcción
Método 1
Utilizando material reciclable o cartón.
Link para acceder a las instrucciones:
https://drive.google.com/drive/folders/1-RWBPP8wiHV9Vlv4ekGA1upbL8emdfBI
Link de descarga de la hoja de medidas:
https://drive.google.com/drive/folders/1cZdj2d_yP-R1IqzStIv5OfUaqGws14k3

## Slide 9: Construcción
Método 2
Utilizando el recortable con hoja opalina.
Link para acceder a las instrucciones:
https://drive.google.com/drive/folders/192ngdVk9T9yyxARASkE7LCInA8Z7Z5b9
Link de descarga del recortable:
https://drive.google.com/drive/folders/1F6wrNswbVqb0W4r3CAZaysA9d-Zm9vTg

## Slide 10: Conexiones

## Slide 11: Paso 1
Arduino

## Slide 12: Paso 2
Cable
5V

## Slide 13: Paso 3
Cable
GND

## Slide 14: Paso 4
Botón

## Slide 15: Paso 5
Resistencia

## Slide 16: Paso 6
Cable
D3

## Slide 17: Paso 7
Cable

## Slide 18: Paso 8
Botón

## Slide 19: Paso 9
Resistencia

## Slide 20: Paso 10
Cable

## Slide 21: Paso 11
Cable
D2

## Slide 22: Paso 12
Potenciómetro

## Slide 23: Paso 13
Cable

## Slide 24: Paso 14
Cable

## Slide 25: Paso 15
Cable
A0

## Slide 26: Paso 16
Resistencia

## Slide 27: Paso 17
Cable

## Slide 28: Paso 18
Cable
D12

## Slide 29: Paso 19
Resistencia

## Slide 30: Paso 20
Cable

## Slide 31: Paso 21
Cable
D11

## Slide 32: Paso 22
Cable

## Slide 33: Paso 23
Cable

## Slide 34: Paso 24
Cable
D8

## Slide 35: Programación
Dar doble clic en el icono del escritorio que dice S4A, para abrir el programa.

## Slide 36
Crear una variable llamada “potenciometro”

## Slide 37
Arrastrar y acomodar los bloques como se muestra en la imagen, que se encuentran en la sección de control, variables, operadores y movimiento, seleccionar los números correspondientes.

## Slide 38
Conectar cable USB al Arduino y a la computadora.

## Slide 39
Dar clic en la bandera verde para correr el programa en la tarjeta.
Se iluminará el contorno del programa indicando que se llevó a cabo correctamente.
CLIC

## Slide 40: Retos
Una vez terminado el proyecto proponer los siguientes retos:
Guardar el valor del potenciómetro en una variable y utilizando este valor hacer 2 comparaciones para que al momento de que el valor de la variable sea mayor a cierto valor el servomotor gire en un sentido y al momento de que el valor de la variable sea menor a cierto valor el servomotor gire en sentido contrario.