## Slide 1: PRÁCTICA 11
EDUCATRÓNICA VOLUMEN 3

## Slide 2: Contenido
Aprendizaje
Objetivo
Forma de trabajo
Componentes necesarios
Conexiones
Programación

## Slide 3: Aprendizaje
Desarrollar habilidades de trabajo en equipo y comunicación.
Identificar y conectar de manera adecuada los componentes que forman parte del circuito.
Comprender el funcionamiento básico de cada uno de los componentes y su papel dentro del circuito.
Comprender la lógica de programación de cada uno de los bloques y construir un conjunto de instrucciones para completar el programa que se cargará en la tarjeta Arduino.

## Slide 4: Objetivo
Visualizar los valores de la lectura del sensor de distancia.
Objeto
Visualizar
Distancia

## Slide 5: Forma de trabajo
ROL 1: Electrónico
Se encarga de hacer las conexiones necesarias de los componentes electrónicos.
ROL 2: Programador
Se encarga de realizar el programa en la computadora.
ROL 3: Apoyo técnico
Se encarga de apoyar al electrónico y programador.
ROL 4: Administrador (Opcional)
Se encarga de revisar los componentes y recursos y se asegura de que el equipo esté completo.

## Slide 6: Componentes necesarios

## Slide 7: Conexiones

## Slide 8: Paso 1
Arduino

## Slide 9: Paso 2
5 V
Cable

## Slide 10: Paso 3
Cable
GND

## Slide 11: Paso 4
Cable

## Slide 12: Paso 5
Cable
D9

## Slide 13: Paso 6
Cable
D10

## Slide 14: Paso 7
Cable

## Slide 15: Programación
Dar doble clic en el icono del escritorio que dice Arduino IDE, para abrir el programa.

## Slide 16
Escribir arriba del “setup” el siguiente código.
int pin_trig = 9; // creamos una variable para el pin trigger
int pin_echo = 10; // creamos una variable para el pin echo
int tiempo = 0; // creamos una variable para el tiempo
int distancia = 0; // creamos una variable para la distancia

## Slide 17
Escribir en el “setup” el siguiente código.
void setup() {
Serial.begin(9600); // inicializamos el puerto serie
pinMode(pin_trig, OUTPUT); // declaramos el pin 9 como salida
pinMode(pin_echo, INPUT); // declaramos el pin 10 como entrada
}

## Slide 18
Escribir en el “loop” el siguiente código.
void loop() {
// activamos la onda de sonido
digitalWrite(pin_trig, LOW); // ponemos un valor bajo el pin
delayMicroseconds(2); // esperamos 2 microsegundos
digitalWrite(pin_trig, HIGH); // ponemos un valor alto el pin
delayMicroseconds(10); // esperamos 10 microsegundos
digitalWrite(pin_trig, LOW); // ponemos un valor bajo el pin
// medimos el tiempo de rebote
tiempo = pulseIn(pin_echo, HIGH); // medimos el tiempo en microsegundos
distancia = tiempo/58; // obtenemos la distancia en centímetros
Serial.print("Distancia: "); // imprimimos los caracteres
Serial.print(distancia); // imprimimos el valor de la distancia
Serial.println(" cm"); // imprimimos los caracteres
delay(200); // esperamos 0.2 segundos
}

## Slide 19
Guardar y asignar un nombre al archivo.
Guardar como

## Slide 20
Conectar cable USB al Arduino y a la computadora.

## Slide 21
Seleccionar la placa con la que se está trabajando y el puerto al que está conectada en la pestaña de “Herramientas”.
Placa
Puerto

## Slide 22
Dar clic en “subir” y esperar a que aparezca la leyenda de “subido”.
Clic en “subir” para cargar programa
Una vez que aparezca “subido”, significa que se cargó el programa correctamente en el Arduino
Esperar a que la barra de estado se llene

## Slide 23
Para visualizar los valores del sensor, hacer lo siguiente:
Una vez cargado el programa, clic en “Monitor serie”
Valores de lectura
Asegurar de que esté seleccionada esta función.
Asegurar de que la velocidad de transmisión de datos esté a 9600..