## Slide 1: PRÁCTICA 13
EDUCATRÓNICA VOLUMEN 3

## Slide 2: Contenido
Aprendizaje
Objetivo
Forma de trabajo
Componentes necesarios
Conexiones
Programación

## Slide 3: Aprendizaje
Desarrollar habilidades de trabajo en equipo y comunicación.
Identificar y conectar de manera adecuada los componentes que forman parte del circuito.
Comprender el funcionamiento básico de cada uno de los componentes y su papel dentro del circuito.
Comprender la lógica de programación de cada uno de los bloques y construir un conjunto de instrucciones para completar el programa que se cargará en la tarjeta Arduino.

## Slide 4: Objetivo
Visualizar los valores de la lectura del potenciómetro.
Visualizar valor de la posición

## Slide 5: Forma de trabajo
ROL 1: Electrónico
Se encarga de hacer las conexiones necesarias de los componentes electrónicos.
ROL 2: Programador
Se encarga de realizar el programa en la computadora.
ROL 3: Apoyo técnico
Se encarga de apoyar al electrónico y programador.
ROL 4: Administrador (Opcional)
Se encarga de revisar los componentes y recursos y se asegura de que el equipo esté completo.

## Slide 6: Componentes necesarios

## Slide 7: Conexiones

## Slide 8: Paso 1
Arduino

## Slide 9: Paso 2
Cable
5 V

## Slide 10: Paso 3
GND
Cable

## Slide 11: Paso 4
Cable

## Slide 12: Paso 5
A0
Cable

## Slide 13: Paso 6
Cable

## Slide 14: Programación
Dar doble clic en el icono del escritorio que dice Arduino IDE, para abrir el programa.

## Slide 15
Escribir arriba del “setup” el siguiente código.
int sensor = A0; // creamos una variable para el sensor
int valor_pot = 0; // creamos una variable para el valor de lectura

## Slide 16
Escribir en el “setup” el siguiente código.
void setup() {
Serial.begin(9600); // inicializamos el puerto serie
}

## Slide 17
Escribir en el “loop” el siguiente código.
void loop() {
valor_pot = analogRead(sensor); // guardamos el valor del sensor
Serial.print("Lectura: "); // imprimimos en el puerto serie los caracteres
Serial.println(valor_pot); // imprimimos en el puerto serie la lectura
delay(100); // esperamos 0.1 segundos
}

## Slide 18
Guardar y asignar un nombre al archivo.
Guardar como

## Slide 19
Conectar cable USB al Arduino y a la computadora.

## Slide 20
Seleccionar la placa con la que se está trabajando y el puerto al que está conectada en la pestaña de “Herramientas”.
Placa
Puerto

## Slide 21
Dar clic en “subir” y esperar a que aparezca la leyenda de “subido”.
Clic en “subir” para cargar programa
Una vez que aparezca “subido”, significa que se cargó el programa correctamente en el Arduino
Esperar a que la barra de estado se llene

## Slide 22
Para visualizar los valores del sensor, hacer lo siguiente:
Una vez cargado el programa, clic en “Monitor serie”
Valores de lectura
Asegurar de que esté seleccionada esta función.
Asegurar de que la velocidad de transmisión de datos esté a 9600..