## Slide 1: CARRO SEGUIDOR DE LÍNEA
EDUCATRÓNICA VOLUMEN 3

## Slide 2: Contenido
Aprendizaje
Objetivo
Forma de trabajo
Introducción
Componentes necesarios
Construcción
Conexiones
Programación
Retos

## Slide 3: Aprendizaje
Desarrollar habilidades de trabajo en equipo y comunicación.
Identificar y conectar de manera adecuada los componentes que forman parte del circuito.
Comprender el funcionamiento básico de cada uno de los componentes y su papel dentro del circuito.
Comprender la lógica de programación de cada uno de los bloques y construir un conjunto de instrucciones para completar el programa que se cargará en la tarjeta Arduino.

## Slide 4: Objetivo
Construir un carro seguidor de línea utilizando dos sensores de presencia y dos motorreductores.
Meta
Inicio
Recorrido en menor tiempo

## Slide 5: Forma de trabajo
ROL 1: Constructor
Se encarga de cortar y armar la parte de cartón del proyecto.
ROL 2: Electrónico
Se encarga de hacer las conexiones necesarias de los componentes electrónicos.
ROL 3: Programador
Se encarga de realizar el programa en la computadora.
ROL 4: Administrador (Opcional)
Se encarga de revisar los componentes y recursos y se asegura de que el equipo esté completo.

## Slide 6: Componentes necesarios

## Slide 7: Construcción
Utilizando material reciclable o cartón.
Link para acceder a las instrucciones:
https://drive.google.com/drive/folders/1CIAIrlTTY6byf37hqHhPPMT_EMj27lVa
Link de descarga de la hoja de medidas:
https://drive.google.com/drive/folders/1WisZSB_giE94j9k3uGrLiF1SP7vjYs08

## Slide 8: Conexiones

## Slide 9: Paso 1
Arduino

## Slide 10: Paso 2
Cable
V in

## Slide 11: Paso 3
Cable
GND

## Slide 12: Paso 4
Controlador de Motores

## Slide 13: Paso 5
Cable

## Slide 14: Paso 6
Cable
D3

## Slide 15: Paso 7
Cable
D4

## Slide 16: Paso 8
Cable
D5

## Slide 17: Paso 9
Cable
D8

## Slide 18: Paso 10
Cable
D9

## Slide 19: Paso 11
Cable
D10

## Slide 20: Paso 12
Cable
5V

## Slide 21: Paso 13
Motorreductor
Out4

## Slide 22: Paso 14
Cable
Out3

## Slide 23: Paso 15
Motorreductor
Out1

## Slide 24: Paso 16
Cable
Out2

## Slide 25: Paso 17
Sensor de Presencia

## Slide 26: Paso 18
Cable

## Slide 27: Paso 19
Cable
A1

## Slide 28: Paso 20
Sensor de Presencia

## Slide 29: Paso 21
Cable

## Slide 30: Paso 22
Cable
A0

## Slide 31: Paso 23
Botón

## Slide 32: Paso 24
Resistencia

## Slide 33: Paso 25
Cable
D2

## Slide 34: Paso 26
Fuente de Alimentación

## Slide 35: Paso 27
Cable

## Slide 36: Programación
Dar doble clic en el icono del escritorio que dice Arduino IDE, para abrir el programa.

## Slide 37
Escribir arriba del “setup” el siguiente código.
int s_izq = A0; // creamos una variable para el sensor izq
int s_der = A1; // creamos una variable para el sensor der
int IN1=4; // Creamos una variable para controlar sentido giro motor izquierdo
int IN2=5; // Creamos una variable para controlar sentido giro motor izquierdo
int ENA=3; // Creamos una variable para controlar velocidad del motor izquierdo
int IN3=8; // Creamos una variable para controlar sentido giro motor derecho
int IN4=9; // Creamos una variable para controlar sentido giro motor derecho
int ENB=10; // Creamos una variable para controlar velocidad motor derecho
int val_s_izq; // creamos una variable para la lectura izq
int val_s_der; // creamos una variable para la lectura der
int boton = 2; //Creamos una variable para el botón
int inicio= 0; //Estado de la salida al arrancar arduino
int estadoAC=0; //Estado actual del botón
int estadoAN=0; //Variable para guardar el estado anterior del botón

## Slide 38
Escribir en el “setup” el siguiente código.
void setup() {
Serial.begin(9600); // inicializamos el puerto serie
// Se declaran todos los pines como salida o entrada
// Pin del botón se declara como entrada
pinMode(boton, INPUT);
// Pines asociados a los motores
pinMode(IN1, OUTPUT);
pinMode(IN2, OUTPUT);
pinMode(ENA, OUTPUT);
pinMode(IN3, OUTPUT);
pinMode(IN4, OUTPUT);
pinMode(ENB, OUTPUT);
}

## Slide 39
Escribir en el “loop” el siguiente código.
void loop() {
val_s_izq = analogRead(s_izq); // guardamos la lectura del sensor izq
val_s_der = analogRead(s_der); // guardamos la lectura del sensor der
Serial.print("Sensor izquierdo: "); // imprimimos en el puerto serie los caracteres
Serial.println(val_s_izq); // imprimimos en el puerto serie el valor izq
Serial.print("Sensor derecho: "); // imprimimos en el puerto serie los caracteres
Serial.println(val_s_der); // imprimimos en el puerto serie el valor der
estadoAC = digitalRead (boton); //Actualizamos el valor de la variable
if (estadoAC && estadoAN ==0)
{
inicio = 1 - inicio; //Asignamos el estado contrario
delay(100); //Esperamos 0.1 segundos
}

## Slide 40
else if((inicio)== 1 and val_s_izq < 300 && val_s_der < 300){ // si la condición se cumple
// Motor izquierdo se activa
// Al mantener un pin HIGH y el otro LOW el motor gira en un sentido
digitalWrite(IN1, LOW);
digitalWrite(IN2, HIGH);
analogWrite(ENA, 125); //velocidad motor izquierdo
// Motor derecho se activa
// Al mantener un pin HIGH y el otro LOW el motor gira en un sentido
digitalWrite(IN3, LOW);
digitalWrite(IN4, HIGH);
analogWrite(ENB, 125); //velocidad motor derecho
}
else if((inicio)== 1 and val_s_izq < 300 && val_s_der > 300){ // si la condición se cumple
// Motor izquierdo se activa
digitalWrite(IN1, LOW);
digitalWrite(IN2, HIGH);
analogWrite(ENA, 125); //velocidad motor izquierdo

## Slide 41
// Motor derecho se desactiva
digitalWrite(IN3, LOW);
digitalWrite(IN4, HIGH);
analogWrite(ENB, 0); //velocidad motor derecho
}
else if((inicio)== 1 and val_s_izq > 300 && val_s_der < 300){ // si la condición se cumple
// Motor izquierdo se desactiva
digitalWrite(IN1, LOW);
digitalWrite(IN2, HIGH);
analogWrite(ENA, 0); //velocidad motor izquierdo
// Motor derecho se activa
digitalWrite(IN3, LOW);
digitalWrite(IN4, HIGH);
analogWrite(ENB, 125); //velocidad motor derecho
}

## Slide 42
else{ // si no se cumplen las condiciones
//Motor izquierdo se desactiva
digitalWrite(IN1, LOW);
digitalWrite(IN2, LOW);
analogWrite(ENA, 0); //velocidad motor izquierdo
// Motor derecho se desactiva
digitalWrite(IN3, LOW);
digitalWrite(IN4, LOW);
analogWrite(ENB, 0); //velocidad motor derecho
}
estadoAN = estadoAC; //Se resetean las variables
delay(10); // esperamos 0.01 segundos
}

## Slide 43
Guardar y asignar un nombre al archivo.
Guardar como

## Slide 44
Conectar cable USB al Arduino y a la computadora.

## Slide 45
Seleccionar la placa con la que se está trabajando y el puerto al que está conectada en la pestaña de “Herramientas”.
Placa
Puerto

## Slide 46
Dar clic en “subir” y esperar a que aparezca la leyenda de “subido”.
Clic en “subir” para cargar programa
Una vez que aparezca “subido”, significa que se cargó el programa correctamente en el Arduino
Esperar a que la barra de estado se llene

## Slide 47
Para visualizar los valores del sensor, hacer lo siguiente:
Una vez cargado el programa, clic en “Monitor serie”
Valores de lectura
Asegurar de que esté seleccionada esta función.
Asegurar de que la velocidad de transmisión de datos esté a 9600..